## Slide 1
TEAM
팀원
이주현
UI, WEB
정진호
하드웨어
김반석
DB
손한석
통 신
TEAM A+
자율운항선박
AUTONOMOUS VESSEL
Come back Busan port !
OUR DREAM
CyberMarine System,
지도교수 : 이광일 교수
최규진
제 어
신현철
인공지능

## Slide 2
INDEX
목차
Intro | 자율 운항 선박 소개
Design | 자율 운항 선박 설계
Implementation | 자율 운항 선박 구현
Challenge | 도전
Expected effect | 기대효과

## Slide 3
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
INTRO
소개

## Slide 4
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
통신
제어
데이터
희망 , 꿈
사랑
UI
AI
통신
제어
데이터
선박 과 육상 통신
선박 제어
선박 데이터 관리
UI
AI
UI(WEB) 설계
물체 인식

## Slide 5
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계

## Slide 6
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
통 신
Log Management 모듈로부터 전달 받은 JSON 파일을 HTTP Body에 담아 POST방식 전송
선박의 비상상황을 고려하여 항상 HTTP GET방식 전송하여 서버로부터의 응답을 수신
JAVA Jetty에서 서버로부터 전달받은 응답을 내부 TCP 소켓 통신으로 C 프로세스에 전달
선박 장비들의 데이터를 C 프로세스가 수신 받아 JAVA로 TCP 통신으로 전달

## Slide 7
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
통 신
JAVA Jetty를 사용하여 server를 구축하였고, 선박의 데이터들을 JSON 형태로 수신
DB에 적재된 선박의 정보들을 UI 웹 서버에 전송
이미지 프로세서 PC로 UDP 소켓을 통하여 선박의 이미지 수신
UI로부터 선박의 목표지점을 HTTP POST방식으로 입력 받아 선박으로 HTTP방식 전송
이미지 프로세서의 식별된 장애물 정보는 Jetty PC로 TCP소켓 전송 후 선박으로 HTTP방식 전송
선박의 비상상황 제어를 위해 선박의 GET 요청에 대한 응답을 항시 준비

## Slide 8
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
데 이 터
선박에 설치된 여러 센서와 선박장치의 상태를 점검하고, 가각의 부분에서 발생되는 데이터들을 통합관리
각각의 센서에서 발생하는 정보를 전송하는 메시지(sentence)형식을 정의
육상서버에 위치한 데이터베이스에 적재하기 위해 수신된 데이터를 JSON형식의 파일로 변환
요구사항에 적합한 테이블을 설계하고, 수신된 JSON형식의 데이터들을 테이블 특성에 적합한 정보만을 구분하여 적재

## Slide 9
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
제 어
Heading:가속도센서 자이로 센서를 상보필터를 이용후 Quaternion 적용해서 YAW값을 활용
Moter: ECS로 duty제어
Rudder: 서보모터 duty제어
선박 제어 관리:각 센서들과 Serial 통신하여 데이터 값을 읽고 육상통신관리 모듈과 Soket Client로 DB에 저장 할 데이터를 주고 목적지 좌표값을 받으며 선박제어 수행
GPS:NMEA0183센텐스의 GLL부분 위도,경도 DMM->DM로 컨버팅 후 현재 선박 위치 확인

## Slide 10
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
U I
UI(User-Interface)는 사람과 사물 또는 시스템사이에서 의사소통을 할 수 있도록 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체
UI-Client가 Server를 접근하기 위해 Server를 구축
Google Map에 마우스 클릭으로 사용자 요구하는 목적지(WayPoint) 표시
실시간으로 GPS 위치데이터와 영상데이터를 수신하여 현재 위치와 실시간 영상을 표시

## Slide 11
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
A I
UDP, TCP socket을 통한 실시간 영상 통신
자율 운항시 실시간 모니터링
Deep Learning을 활용한 객체 검출
객체 검출을 통한 물체 회피 제어

## Slide 12
Object Recognition
I

## Slide 13
Object Detection
Avoid !
Object Detection
II

## Slide 14
Object Detection
Avoiding…
Obstacle Avoidance
III

## Slide 15
Object Detection
Avoiding…
Obstacle Avoidance
III

## Slide 16
Success!
Return to the path
IV

## Slide 17: YOLO
You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection
Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi

## Slide 18: Big picture
Time
Результаты на тестовой выборки Pascal VOC 2007. Обучение на trainval sets 2007+2012
Fast R-CNN
FPS: 0.5
mAP: 70
R-CNN
FPS: -
mAP: 58.5
Faster R-CNN
FPS: 7
mAP: 73.2
DPM
FPS: 0.5
mAP: 34.3
YOLO
FPS: 45
mAP: 63.4
SSD
FPS: 58
mAP: 72.1
Dec 2015
June 2015
Apr 2015
Nov 2013
mAP

## Slide 19
GoogLeNet modification
(20 layers)
448x448x3
14x14x1024
14x14x1024
C,R
14x14x1024
7x7x1024
7x7x1024
FC,R
4096x1
FC
1470x1
Reshape
7x7x30
C,R
C,R
C,R
Detection Procedure
Input
image
Inference

## Slide 20
GoogLeNet modification
(20 layers)
448x448x3
14x14x1024
14x14x1024
C,R
14x14x1024
7x7x1024
7x7x1024
FC,R
4096x1
FC
1470x1
Reshape
7x7x30
C,R
C,R
C,R
Detection Procedure
Input
image
Inference
Train from scratch

## Slide 21
GoogLeNet modification
(20 layers)
448x448x3
14x14x1024
14x14x1024
C,R
14x14x1024
7x7x1024
7x7x1024
FC,R
4096x1
FC
1470x1
Reshape
7x7x30
C,R
C,R
C,R
Detection
Procedure
Input
image
Tensor values interpretation
7
7
30
grid cell
7
7
1x30
5
5
x - coordinate of bbox center inside cell ([0; 1] wrt grid cell size)
y - coordinate of bbox center inside cell ([0; 1] wrt grid cell size)
w - bbox width ([0; 1] wrt image)
h - bbox height ([0; 1] wrt image)
c - bbox confidence ~ P(obj in bbox2)
Inference

## Slide 22
GoogLeNet modification
(20 layers)
448x448x3
14x14x1024
14x14x1024
C,R
14x14x1024
7x7x1024
7x7x1024
FC,R
4096x1
FC
1470x1
Reshape
7x7x30
C,R
C,R
C,R
Detection
Procedure
Input
image
Tensor values interpretation
7
7
30
grid cell
7
7
1x30
5
5
two bboxes for each grid cell
Inference

## Slide 23
…….
bb3
bb4
bb97
bb98
bb1
bb2
Set zero
if score < thresh1 (0.2)
…….
bb3
bb4
bb97
bb98
bb1
bb2
0
0
0
Sort descending
…….
bb98
bb2
bb4
bb97
bb3
bb1
0
0
0
…….
bb98
bb2
bb4
bb97
bb3
bb1
0
0
0
0
NMS algorithm set
scores to zero for redundant bboxes
20x1
20x1

## Slide 24
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
IMPLE
통신
육상용 서버
선박용 서버
UI-Client
영상처리
Module
카메라
WiFi
WiFi
WiFi
GPU 서버
실시간 영상
WiFi
UDP SOCKET
TCP SOCKET
TCP SOCKET
WEB STREAMINGSERVER
GET URL
WiFi
HTTP

## Slide 25
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
IMPLE
구현
UI-Client

## Slide 26
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
선박 외부

## Slide 27
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
DESIGN
설계
선박 내부
GPS 센서
지자기 센서
노트북
키(러더)
모터
릴레이 센서
신호 수신기
카메라

## Slide 28
자율 운항 선박
Autonomous Vessel
EXPECT
기대효과
03
04
International
Acessable
국가 경재력 강화
정보 접근성 확보
01
02
Safity
Service
해양사고예방
부가서비스창출
기대효과